/*
 * andGate.cpp
 * emulate a and-gate;
   in1 = PB4, in2 = PB5, Q = PB0
 */

#include <avr/io.h>
#define PORT PORTB
#define DDR DDRB
#define IN1PIN 5
#define IN2PIN 4
#define QPIN 0

typedef enum {UNDEFINED, HIGH,LOW} logic_t;
void setup();

logic_t AND(logic_t in1, logic_t in2){
    logic_t h;
    if (in1 == UNDEFINED || in2 == UNDEFINED) h = UNDEFINED;
    else if (in1 == HIGH && in2 == HIGH) h = HIGH;
    else h= LOW;

    return h;

}

int main(void)
{ logic_t in1 = UNDEFINED;
    logic_t in2 = UNDEFINED;
    logic_t q = UNDEFINED;
    setup();
    while(1)
    {
        //read input
        uint8_t in = PINB;
        in1 = in & (1<<IN1PIN)?HIGH:LOW;
        in2 = in & (1<<IN2PIN)?HIGH:LOW;
        q = AND(in1,in2);
        switch (q){
        case HIGH: PORT |= (1<<QPIN); break;
        case LOW : PORT &= ~(1<<QPIN); break;
        default :PORTD |= (1<<5); //error
        }
    }
}
void setup(){
    DDR = 0b00000001; //PB7 as output
    PORT = 0b11111110; //PB7=0; Pullups active on PB6..PB0
    DDRD |= 1<<5; //PD5 red error LED
    PORTD &=~(1<<5);
}